23.01.2023

Data

Hodowla Ryb „K-2” Jacek Juchniewicz Kębłowo Nowowiejskie 14 A; 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zbiornik kriogeniczny

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot obejmuje dostawę fabrycznie nowego zbiornika kriogenicznego. Cena oferty powinna zawierać uwzględnienie poniższych parametrów: Zbiornik z zaworem odpowietrzającym i dodatkowym poborem cieczy. Pojemność całkowita zbiornika 28000-29000 l brutto. Ilość zbiorników: 1 sztuka Parownica (170 - 190 Nm3/h dla LOX) – przygotowane do pracy naprzemiennej, przełączane ręcznie. Ilość parownic: 2 sztuki. Cyfrowy przetwornik pomiarowy różnicy ciśnień i natężenia przepływu. Transport zbiornika i parownic do siedziby Kupującego. Dostawa i montaż przyłącza dla cysterny. Wykonanie i montaż rozdzielni zasilającej pompę na cysternie. Pomiary elektryczne wraz z protokołami. Montaż zbiornika i parownic na istniejącym fundamencie spełniającym wymogi. Połączenie zbiornika z parownicami zewnętrznymi wraz z zaworami bezpieczeństwa, zaworami kulowymi, reduktorem. Połączenie zbiornika z instalacją odgromową klienta. Przeszkolenie pracowników obsługujących zbiornik zakresie BHP (przy pracy z tlenem) oraz działania stacji zgazowania ciekłych gazów atmosferycznych w dniu montażu zbiornika. Przygotowanie dokumentacji technicznej i bezpieczeństwa dla klienta. Wykonanie prób ciśnieniowych potwierdzone protokołem. Przygotowanie dokumentacji dozorowej dla odbioru technicznego UDT. Zamawiający wyznacza Marcin Juchniewicz (tel. +48 698 741 218); e-mail: marcin@juchniewicz.com.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena netto | 100 % |

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę w oparciu o kryterium: ceny netto za dostawę przedmiotu zamówienia – 100%. Kryterium ceny netto (wskaźnik C) – 100% (max. 100 pkt) C = Cn/Cb x 100, C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg. kryterium ceny, Cn – najniższa cena netto za realizację przedmiotu zmówienia, Cb – cena netto badanej oferty. Maksymalna liczba punktów równa jest wadze określonej w kryterium %. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wybrana oferta cechować się będzie najwyższą liczbą punktów w zakresie wskaźnika C. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej to wezwie oferentów do złożenia w terminie 10 dni roboczych ofert dodatkowych.

Termin składania ofert

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 08.02.2023 r.

Sposób przygotowania oferty

Oferta winna odpowiadać zakresowi zamówienia. Informacje w ofercie powinny być wpisane czytelną i trwałą techniką. Dopuszcza się złożenie oferty w języku obcym i w walucie obcej. Informuje się, iż oferty wyrażone w walutach obcych zostaną przeliczone z zastosowaniem kursu sprzedaży NBP obowiązującym w dniu wystawienia oferty. Ofertę można złożyć w 1 egzemplarzu (forma papierowa lub elektroniczna). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: - dane identyfikujące oferenta (Nazwa i Adres), - opis nawiązujący do przedmiotu zamówienia, - wartość oferty, - wypełnienie załącznika nr 1 dołączonego do zapytania ofertowego. W przypadku doręczenia oferty w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę doręczenia liczy się datę nadania. W pozostałych przypadkach za datę doręczenia liczy się datę wpływu do biura zamawiającego lub na pocztę elektroniczną.

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym z jego etapów.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych lub częściowych.

| Ofertę należy złożyć w: | Hodowla Ryb „K-2” Jacek Juchniewicz Kębłowo Nowowiejskie 14 A; 84-351 Nowa Wieś Lęborska; Polska Email: biuro@k-2.vip marcin@juchniewicz.com.pl |
| --- | --- |

Załączniki do zapytania:

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym.

Marcin Juchniewicz

Pieczątka i podpis